Регулировка зазоров клапанов

Описание следующей процедуры применимо для всех клапанов.

Примечание:
- Зазоры клапанов регулируется автоматически с помощью гидрокомпенсаторов. Тем не менее, бывают случаи, когда зазоры клапанов нужно регулировать вручную. Если это так, отрегулировать зазор с помощью регулировочного винта на коромысле. Если увеличен зазор на стороне коромысла "1", ослабьте регулировочный винт и отрегулируйте клапанный зазор "а" как указанно в спецификации. Приведите зазоры клапанов "b" под винтом  "2" в норму.

Если большой зазор на регулировочном винте "2", затяните винт и приведите клапанный зазор "b" как указано в спецификации.

- Регулировка клапанных зазоров должна выполняется на холодном двигателе, при комнатной температуре.
- Клапанный зазор должен быть измерен или скорректировать, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия.

1. Снимите:

- Сиденье водителя
- Кронштейн сиденья водителя
  См. "General Chassis" на стр. 4-1.

- Топливный бак
см. "Fuel tank" на стр. 6-1
- Воздушный фильтр случае
См. "General Chassis" на стр. 4-1.
- Глушитель
- Выхлопные трубы
См. раздел "Engine removal" на стр. 5-1

2. Снять:
- Наконечники проводов с свечей зажигания

3. Снимите:
- Свечи зажигания

4. Снимите:
- Заднюю лапку переключения передач "1"

5. Снимите:
- Крышку демпфера "1"
- Демпфер "2"
- Заглушку окна совмещения рисок "3"
- Винт на конце коленчатого вала "4"

6. Снимите:
- Крышку звездочек распределительных валов "1"

7. Снимите:
- Кронштейн крепления пучка проводов "1"

8. Снимите:
- Демфер топливного бака "1"
- Шланг сапуна "2"
9. Отключить:
- Масляный бак шланг сапуна "3"
- Топливный шланг  "4"

10. Снимите:
- Переднюю крышку головки цилиндра "1"
- Заднюю крышку головки цилиндра "2".

Примечание:
В связи с небольшим зазором между рамой и крышкой головки заднего цилиндра, три болта "3" не могут быть удалены полностью. Выкрутите болты по максимуму, а затем удалите крышку головки цилиндров вместе с оставшимися болтами. Убедитесь, что болты не поцарапать коромысла или другие детали двигателя.

11. Измерьте:
- Клапанный зазор (холодный двигатель)
Впускные клапана       0,00 - 0,04 мм
Выпускные клапана    0,00 - 0,04 мм

Установка цилиндра № 1 в ВМТ (задний цилиндр)

a. Поворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки

b. Когда поршень первого (заднего) цилиндра № 1 находится в ВМТ на такте сжатия, совместите  метку  "а" на коленчатом валу с меткой  "b".

c. Проверьте совмещение меток на звездочках распределительных валов "с" и "d", как показано на рисунке.
Если метки не совпадают, поверните коленчатый вал против часовой стрелки на 360 градусов и еще раз проверьте пункт (b)

d. Измерьте зазоры клапанов при помощи щупов и при необходимости отрегулируйте.

Установка цилиндра № 2 в ВМТ (передний цилиндр)

a. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки на 408 градусов.
b. Когда поршень цилиндра № 2 (переднего) находится в ВМТ на такте сжатия, совместите метку "е" на коленчатом валу с меткой «b».

c. Проверьте совмещение меток на звездочках распределительных валов "с" и "d", как показано на рисунке.

d. Измерьте зазоры клапанов при помощи щупов и при необходимости отрегулируйте.

12. Регулировка:
a. Ослабьте контргайку "1"

b. Вставьте щуп "2" между регулировочным болтом и штоком клапана.
c. Поверните регулировочный винт "3" в направлении "а" или "б" с помощью ключа "4" до получения необходимого зазора.

d. Удерживайте регулировочный винт для предотвращения его перемещения и затяните контргайку с усилием 20 Нм.

с. Измерьте зазоры клапанов снова.
f. Если клапанный зазор не соответствует указанным в спецификации значениям, повторите все шаги регулировки клапанов заново, до получения необходимых зазоров.
13. Установка:
- Соберите снятые детали в обратном порядке.