Синхронизация дроссельных заслонок инжектора на моторах YAMAHA XV1900 Roadliner (Stratoliner) 2006-2011

Примечание:
До синхронизации дроссельных заслонок, должны быть отрегулированы клапана, а так же выставлены, согласно мануала, холостые обороты двигателя и проверено зажигание. Напоминание 1-ый цилиндр это тот, который задний (ближе к заднему колесу.)

1. Поставьте мотоцикл ровно.
    Примечание:
    Установите мотоцикл на подъемник
2. Снимите:
   - Седло водителя
   - Кронштейн седла водителя    
   - Крышку катушки зажигания 1-ого цилиндра
   - Топливный бак
3. Открутите:
   - Кронштейн датчика давления 1-ого цилиндра «1» (РИС. 1)
   - Кронштейн датчика давления 2-ого цилиндра «2» (РИС. 1)

4.  Отсоедините:

- Аирбокс с воздушным фильтром
    - Шланг датчика давления 1-ого цилиндра «1» (РИС. 2)
    - Шланг датчика давления 2-ого цилиндра «2» (РИС. 2)
5. Установите:
    - Шланг "1"     (Парт номер 5JW-24311-00)

(обыкновенный кусочек шланга -2 шт.) (РИС. 3)
    - Тройник "2"  (Парт номер 90413-05014) (РИС. 3)
    - Шланг вакуумметра № 1 "3" (РИС. 3)
    - Шланг вакуумметра № 2 "4" (РИС. 3)
    - Шланг датчика давления 1-ого цилиндра "5" (РИС. 3)
    - Шланг датчика давления 2-ого цилиндра "6" (РИС. 3)
    - Вакуумметр
    - Тахометр
6. Установите:
    - Топливный бак
7. Настройка:
- Синхронизация дроссельных заслонок
а.  Запустите двигатель и дайте ему прогреться в течение нескольких минут, а      затем дайте ему поработать на холостом ходу  (850-900 об/мин).

б. Положение дроссельной заслонки 1-го цилиндра принимаем за стандартное. Соответственно, будем настраивать дроссельную заслонку 2-ого цилиндра, сравнивая значения показателей вакуумметра 2-ого цилиндра с показаниями вакуумметра 1-ого цилиндра, используя  винт "1" (дроссельной заслонки 2-ого цилиндра), т.е. подгоняем второй цилиндр под первый (РИС. 4)

Показания вакуумметров синхронизатора должно быть  в пределах 31.3-35.3 кПа (9.3-10.4 inHg) (235-265 мм рт. ст.)

Примечание:
Разница в показаниях манометров первого и второго цилиндров синхронизатора не должна превышать 1,33 кПа (10 мм рт.ст.)